ÇÖKEN KAZIKLI PERDE DUVARI

İstanbul Kartal-Hürriyet Mahallesi Spor Caddesi Şekersuyu mevkiinde Özge Temel Sitesi karşısındaki arazi ve onu tutmak için imal edilmiş kazıklı perde duvarı için yapılan yazılı şikayetle ilgili, Şubemizce görevlendirilen bilirkişilerce (Prof. Dr. Kemal ÖZÜDOĞRU,  İnş. Y.Müh Mustafa ALTINELLER, İnş. Müh. Niyazi PARLAR) aşağıdaki rapor hazırlanmıştır. Konu, ilgili resmi makamlara yuazılı olarak iletilmiştir.

İstanbul Kartal’da Hürriyet Mahallesi Spor Caddesi Şekersuyu mevkiinde Özge Temel Sitesi karşısındaki arazi ve onu tutmak için imal edilmiş kazıklı perde duvarı, can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli durumdadır. Olayı tespit için mahalline giden heyetimiz göçmüş olan kazıklı istinat yapısının arkasında, tehlikenin boyutlarının daha da büyümemesi için; dozer ile geri dolgu yapılmaya çalışıldığını gözlemlemiştir.

Mahallinde yaptığımız inceleme sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

- Arazi genel olarak Trakya formasyonu dediğimiz kırılma, çatlama, faylanma gibi özelliklere sahip, yer yer sağlam zeminin de bulunduğu bir yapıdadır. İstinat yapısının arkasındaki arazi yaklaşık 125 m. genişlikteki yapının sağ ve sol ucunda nispeten sağlam çatlaklı kaya görünüşünde olmakla birlikte orta kısmında yaklaşık 60 m.’lik kısmı dolgu zemindir. Orta kısımdaki bu bölüm akmaya başlamış ve istinat yapısının göçmesine neden olmuştur. Bu bölümde tepeye kadar arazi heyelan topografyası göstermektedir.

- Arazinin önünden Aydos Yolu denilen yol geçmektedir. Yaklaşık 125 m. uzunluğundaki aralıklı kazıklı temellerle imal edilen istinat yapısı bu yolun kenarında yer almaktadır. 1.45 ( 0.80 m. boyutunda başlık kirişi taşıyan kazık çapı 1.00 m.’lik aralıklı kazıklarla imal edilmiş olan istinat yapısı, fen, sanat ve mühendislik kavramları dikkate alınmadan imal edildiği için göçmüştür ve mevcut haliyle yoldan geçen trafik, insanlar ve karşıdaki siteler için tehlike arz etmektedir.

- Foraj yöntemiyle imal edilmiş kazıkların  zemin durumu ve kazı boyları itibariyle gerekli ankastreliği sağlayamadığı ve yapının toprak itkisini karşılayamayıp göçtüğü anlaşılmaktadır. İmalatta kazık çaplarının değişmesi kiminin yarım veya eksik bırakılması gibi gelişigüzellikler hakimdir. İstinat yapısının arkasında aktif hale geçen ve kayan dolgu olan orta bölgesinde, kazıklar gerekli ankastrelik boyu sağlanamadığı için dönmüştür. Yan bölgelerdeki bu kazıklara komşu kazıklarda ise eğilme ve kesme çatlakları gözlemlenmiştir.

- Yol tarafında ve yol seviyesinden 2m. derinlikte kazıklara paralel olacak şekilde kazılarak açılan drenaj kanalı da istinad yapısının stabilitesinin bozulmasında önemli rol oynamıştır.

- Arazide yapılan sondajlara göre zemin profili çıkarılarak uygun istinat yapısı seçilip, mühendislik, fen ve sanat kurallarına göre yapı yeniden tasarlanmalıdır.

- Yeni tasarım imal edilinceye kadar mevcut durum acilen bir program çerçevesinde emniyete alınmalıdır.

Prof. Dr. Kemal ÖZÜDOĞRU- İnş. Y.Müh Mustafa ALTINELLER - İnş. Müh. Niyazi PARLAR