ÇELİK BİNALARDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK SİSTEMLERDE KOLONLARIN KİRİŞLERDEN DAHA GÜÇLÜ OLMASI KOŞULU

Orhan DOĞAN

İnşaat Mühendisi

ABYYHY 1997 madde 8.3.2.1 e göre çerçeve türü sistemlerde veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, göz önüne alınan deprem doğrultusunda her bir kolon-kiriş düğüm noktasına birleşen kolonların plastikleşme momentlerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen kirişlerin plastikleşme momentleri toplamından daha büyük olacaktır.(Şekil 8.1)

(8.2)

Burada,

Kolonun alt ucunda hesaplanan plastikleşme momenti

Kolonun üst ucunda hesaplanan plastikleşme momenti

Kirişin sol ucu i de hesaplanan pozitif veya negatif plastikleşme momenti

Kirişin sağ ucu j de hesaplanan pozitif veya negatif plastikleşme momentini ifade etmektedir.

Şekil 8.1

Denklem (8.2), depremin her iki yönü için elverişsiz sonuç verecek şekilde ayrı ayrı uygula-      nacaktır. Kolon plastikleşme momentlerinin hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en küçük yapan tasarım eksenel kuvvetleri göz önüne alınacaktır.

Tek katlı binalarda ve çok katlı binaların en üst katında düğüm noktalarında Denklem (8.2) nin sağlanıp sağlanmadığına bakılmayacaktır.

Eğilmenin x-x ya da y-y eksenine göre uygulanmasına bağlı olarak, akma sınır gerilmesi olmak üzere, bir kesitteki plastikleşme momenti ;

şeklindedir.

Kesitin plastik dayanım momenti  değeri,

bağıntısından hesaplanır.

Tarafsız eksenin alt ve üstünde kalan kesit statik

momentlerinin toplamına eşittir. Çift simetrili kesitlerde   olur ve Simetrik I kesitli

profiller için  yada  ve değerleri profil tablolarından alınabilir.

x-x eksenine göre eğilen çift simetrili yapma I kesitlerde ;

y-y eksenine göre eğilen çift simetrili yapma I kesitlerde ;

şeklindedir.

KESİTLERİN TAŞIMA GÜCÜ

### Eksenel Kuvvet (N) Durumu

Bir kesitte yalnız eksenel kuvvet varsa, bu kesittteki eksenel kuvvetin değeri,kesitin aşağıda verilen  Plastikleşme Eksenel kuvvetinden fazla olamaz. A çalışan enkesit alanı olmak üzere kesitin Plastikleşme eksenel kuvveti ;

dır.

### Basit Eğilme (M) Durumu

Yalnız eğilme momenti etkisi altındaki bir kesitin Plastikleşme momenti ;

şeklindedir.

### Bileşik Eğilme (M+N) Durumu

Bir kesit eksenel kuvvetin yanısıra eğilme momenti etkisine de maruz ise karşılıklı etkileşim söz konusu olur.Aşağıda yalnız çift simetrili I kesitlerin  taşıma gücü formülleri verilecektir.

x-x eksenine göre eğilme yapan I kesitlerde

x-x eksenine göre eğilen çift simetrili I kesitlerde (Şekil 8.2),tarafsız eksenin gövdeden veya flanşlar dan birinden geçmesi şeklinde iki durum söz konusudur.

gövde alanı olmak üzere ;

ise tarafsız eksen gövdeden geçiyor.

Kesitin taşıyabileceği  ve  kesit zorlarını bağlayan etkileşim eğrisinin denklemi ;

şeklindedir. Bağıntıyı kesitte N eksenel kuvveti varken kesitin taşıma

gücü momentini verecek şekilde düzenlersek ;

ise tarafsız eksen flanşlar dan birinden geçiyor. Etkileşim denklemi ;

ve kesitin taşıma gücü momenti ;

olur.

y-y eksenine göre eğilme yapan I kesitlerde

gövde yüksekliği olmak üzere ;

ise tarafsız eksen gövde içinde ve kesitin taşıma gücü ;

ise tarafsız eksen gövde dışında ve kesitin taşıma gücü ;

şeklindedir.

Kesitte N eksenel kuvveti varken kesitin x eksenine göre moment taşıma gücü

Kesitte N eksenel kuvveti varken kesitin y eksenine göre moment taşıma gücü

Tarafsız eksenin kesitin y eksenine mesafesi

Sayısal Örnek : Aşağıda Şekil (8.3) te verilen Kolonları HE260A, kirişleri HE260B olan

Süneklik düzeyi yüksek çelik çerçevenin düşey,hareketli ve deprem yükleri altında statik analizi yapılmış ve çeşitli yük kombinasyonlarına göre A düğüm noktasına birleşen 13,16,4 ve 5 çubuklarına ait kesit tesirleri Tablo (8.1) de verilmiştir.A düğüm noktasında depremin yönü ile uyumlu olarak güçlü kolon kontrolünün yapılması istenmektedir.

Şekil 8.3

| COMBO | 13 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | -66.96 | -19.47 | -215.15 | 26.71 | -319.33 | -20.78 |
| G+Q | -96.84 | -28.23 | -291.47 | 38.63 | -437.77 | -29.98 |
| G+Q+E | -129.84 | 26.98 | -250.74 | 87.83 | -366.15 | -68.99 |
| G+Q-E | -63.85 | -83.44 | -332.21 | -10.57 | -513.4 | 9.02 |
| 0.9G+E | -93.26 | 37.69 | -152.9 | 73.24 | -213.77 | -57.71 |
| 0.9G-E | -27.27 | -72.73 | -234.37 | -25.16 | -361.02 | 20.31 |

Tablo 8.1

Arbed profil tablosundan ;

# HE260B  		  HE260A

Kirişin Plastikleşme Momenti :

13 nolu kirişin j ve 16 nolu kirişin i ucunda platikleşme momentleri ;

Kolonun Plastikleşme Momenti :

Plastikleşme Normal Kuvveti ,

Kolon Plastikleşme momentini en büyük yapan yük G+Q-E kombinasyonudur.Çünkü en büyük Normal kuvvet bu yük kombinasyondan dolayı oluşmuştur.Aşağıda sadece G+Q-E yük kombinasyonu için 4 ve 5 nolu kolonların Plastikleşme momentleri bulunacak,diğer kombinasyonlar için bulunan plastikleşme momentleri Tablo (8.2) de verilmiştir.

5 nolu kolonun alt ucunda N=215.15 kN ;

olduğundan ; (tarafsız eksen kesit gövdesinden geçiyor)

4 nolu kolonun üst ucunda N=513.4 kN ;

ve ;

(8.2)

olduğundan A noktasına birleşen kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu sağlanmıştır.

Kaynaklar :

1-Prof.Dr.Hilmi DEREN,Prof.Dr.Erdoğan

UZGİDER,Doç.Dr.Filiz PİROĞLU-Çelik Yapılar

2- Prof.Dr.Tevfik Seno ARDA, Prof.Dr.Erdoğan UZGİDER-Çelik Yapılarda Taşıma Gücü

3-TS 4561 Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuralları

4-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

# Text boxes

Şekil 8.2

| COMBO | Eleman |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G+Q+E | 5 | 250.74 | 0.088 | 301.75 |
| G+Q+E | 4 | 366.15 | 0.129 | 293.95 |
| G+Q-E | 5 | 332.21 | 0.117 | 296.4 |
| G+Q-E | 4 | 513.4 | 0.181 | 280.5 |
| 0.9G+E | 5 | 152.9 | 0.054 | 305.5 |
| 0.9G+E | 4 | 213.77 | 0.075 | 303.15 |
| 0.9G-E | 5 | 234.57 | 0.083 | 302.2 |
| 0.9G-E | 4 | 361.02 | 0.127 | 588.7 |

Tablo 8.2